### КОДИФИКАТОР ОБЪЕКТОВ ЦИФРОВЫХ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ МАСШТАБА 1:500

(версия AutoCAD)

### Топографический план, план подземных инженерных коммуникаций и отметки высот хранятся в одном трехмерном файле.

- Рабочие единицы цифрового плана – метры. Координаты объектов на цифровом плане должны соответствовать координатам объектов на местности.

- Для дифференциации линий по толщине применяются веса линий в миллиметрах.

- Высота шрифта указана в метрах.

##### ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН

Внимание:

- Заглавными буквами делать:

- городские наименования;

- названия улиц, дорог, проездов, площадей;

- подписи заливов и крупных рек;

- характеристики зданий;

- подписи тамбуров;

- таксации деревьев.

- Строчными буквами делать:

- пояснительные подписи зданий, элементов зданий, инженерно-технических и др. сооружений, мелких объектов, лотков труб под дорогами, границ и др.;

- подписи прудов, водоемов, канав, каналов, дат измерения уреза воды;

- характеристики леса, подписи газонов, кустов;

- подписи проектных осей улиц, промеров, проектных линий

- Указательные стрелки к тексту делать на том же слое, что и текст.

- Расположение текстов: Justify =  Left.

| слой «01_Геодезические пункты» |
| --- |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Стиль | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Пункт триангуляции | Block = M5_ 001 |  |  |  |  |  |  |
| Пункт полигонометрии | Block = M5_ 003 |  |  |  |  |  |  |
| Точка постоянного рабочего обоснования | Block = M5_004 |  |  |  |  |  |  |
| Ориентирный пункт | Block = M5_ 005 |  |  |  |  |  |  |
| Репер фундаментальный | Block = M5_006 |  |  |  |  |  | Знак репера разворачивать залитыми секторами параллельно стене дома. |
| Репер временный | Block = M5_ 006_A |  |  |  |  |  |  |
| Подписи номеров геодезических пунктов | Text | 7 |  |  | LIKE36 | 1 | Отметки высоты пунктов не делать. |
| слой «02_Сетка» |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Стиль | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Пересечения координатных линий | Block = M5_ 009 |  |  |  |  |  |  |
| Границы планшетов | Polyline | 1 | Continuous | 0.2 |  |  |  |
| Подписи номенклатуры планшетов | Text | 1 |  |  | LIKE34 | 2 |  |
| слой «03_ Здания и строения» |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Стиль | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Здания и малые строения (в том числе: строящиеся здания, каменные сооружения ТП, бункеры, гаражи, сараи, лари, теплицы, парники и пр.) | Closed Polyline | 7 | Continuous | 0.2 |  |  | Строящееся здание — это строение, у которого уже начато строительство стен выше фундамента. Строящееся здание сопровождать пояснительной подписью «стр.» или «строящееся». |
| Фундаменты и разрушенные строения | Closed Polyline | 7 | M5_002 | 0.2 |  |  | Фундаменты и разрушенные строения сопровождать пояснительной подписью. |
| Характеристика зданий (этажность и материал постройки) | Text | 7 |  |  | LIKE14 | 1.2 | Характеристики зданий делать заглавными буквами. Если по разные стороны арки этажность одинаковая — ставить одну характеристику на здание. Если этажность меняется — обозначать каждое изменение. |
| Нумерация домов | Text | 7 |  |  | LIKE36 | 1 |  |
| Пояснительные подписи зданий | Text | 7 |  |  | LIKE11 | 1 |  |
| слой «04_Арки и галереи» |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Стиль | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Арки и галереи (внешний контур) | Closed Polyline | 7 | Continuous | 0.2 |  |  |  |
| Арки и галереи (внутренняя структура) | Polyline | 7 | M5_002 | 0.2 |  |  |  |
| слой «05_Элементы зданий» |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Стиль | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Граница части здания с колоннами вместо первого этажа | Polyline | 7 | M5_001 | 0.2 |  |  |  |
| Витрины | Closed Polyline | 7 | M5_002 | 0.2 |  |  | Сопровождать пояснительной подписью. |
| Входы | Polyline | 7 | M5_016 | 0.2 |  |  |  |
| Подвальные окна | Polyline | 7 | M5_017 | 0.2 |  |  |  |
| Приямки | Polyline | 7 | Continuous | 0.2 |  |  |  |
| Столб навеса деревянный | Block = M5_019_A |  |  |  |  |  |  |
| Столб навеса металлический или бетонный | Block = M5_019_B |  |  |  |  |  |  |
| Труба завода | Block = M5_029 |  |  |  |  |  |  |
| Прочие элементы зданий и их внутренняя структура (тамбуры, ниши, террасы, веранды, плиты у входа, крыльца, навесы зданий, брандмауэры, аварийные выходы, борова, заводские трубы, наружные шахты лифтов, колонны, пожарные лестницы, платформы, примыкающие к зданиям) | Closed Polyline, Polyline | 7 | Continuous; M5_002 | 0.2 |  |  |  |
| Пояснительные подписи элементов зданий | Text | 7 |  |  | LIKE11 | 1 |  |
| слой «06_Инженерно-технические сооружения» |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Стиль | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Инженерно-технические сооружения (вентиляционные шахты, траншеи, бункеры саморазгружающиеся, цистерны и баки, подземные хранилища, в т.ч. закрытые пожарные водоемы, погреба, эстакады и лестницы к ним, бетонные лотки, пирсы, «быки», металлические шкафчики неизвестного назначения, металлические ящики, мусорные и выгребные ямы, аппарель, подвальные люки, решетки сточные) | Closed Polyline, Polyline | 7 | Continuous; M5_002; M5_001 | 0.2 |  |  |  |
| Подземные переходы, спуски на набережных, лестницы на площадях, парапеты | Polyline | 7 | Continuous | 0.2 |  |  |  |
| Подкрановые пути, их опоры и краны | Polyline | 7 | Continuous | 0.2 |  |  |  |
| Трубы под дорогами | Closed Polyline | 7 | M5_002 | 0.2 |  |  |  |
| Бетонный оголовок на трубе под дорогой | Closed Polyline | 7 | Continuous | 0.2 |  |  |  |
| Навесы отдельные | Closed Polyline | 7 | M5_001 | 0.2 |  |  |  |
| Вышки наблюдательные | Closed Polyline | 7 | M5_002 | 0.2 |  |  |  |
| Мосты мелкие | Closed Polyline | 7 | Continuous | 0.2 |  |  | Мосты мелкие — это мосты через канавы, ручьи, пешеходные мостики и т.п. |
| Шлагбаум, ворота габаритные на деревянном столбе (столбах) | Polyline, Block = M5_053_A | 7 | M5_143 | 0.2 |  |  |  |
| Шлагбаум, ворота габаритные на металлическом или бетонном столбе (столбах) | Polyline, Block = M5_053_B | 7 | M5_143 | 0.2 |  |  |  |
| Столб навеса деревянный | Block = M5_019_A |  |  |  |  |  |  |
| Столб навеса металлический или бетонный | Block = M5_019_B |  |  |  |  |  |  |
| Сторожок подземных коммуникаций | Block = M5_115 |  |  |  |  |  |  |
| Памятник, монумент | Block = M5_117 |  |  |  |  |  |  |
| Скульптура | Block = M5_118 |  |  |  |  |  |  |
| Тумба каменная или металлическая | Block = M5_124 |  |  |  |  |  |  |
| Межевой столб | Block = M5_125 |  |  |  |  |  |  |
| Рекламный щит на одном металлическом столбе | Block = M5_126C |  |  |  |  |  | Сопровождать пояснительной подписью. |
| Рекламный щит на нескольких металлических столбах | Polyline, Block = M5_057_B | 7 | M5_126 | 0.2 |  |  | Сопровождать пояснительной подписью. |
| Рекламный щит на одном деревянном столбе | Block = M5_126D |  |  |  |  |  | Сопровождать пояснительной подписью. |
| Рекламный щит на нескольких деревянных столбах | Polyline, Block = M5_057_A | 7 | M5_126 | 0.2 |  |  | Сопровождать пояснительной подписью. |
| Бензоколонка | Block = M5_ 127 |  |  |  |  |  |  |
| Караульный пост | Block = M5_131 |  |  |  |  |  |  |
| Тупик подкрановых путей | Block = M5_148а |  |  |  |  |  |  |
| Километровый столб | Block = M5_153 |  |  |  |  |  |  |
| Указатель дорог | Block = M5_154 |  |  |  |  |  |  |
| Указатель дорог на бетонном столбе | Block = M5_154_А |  |  |  |  |  |  |
| Указатель остановки автобуса | Block = M5_155_А |  |  |  |  |  |  |
| Указатель остановки троллейбуса | Block = M5_155_В |  |  |  |  |  |  |
| Указатель остановки трамвая | Block = M5_ 155_С |  |  |  |  |  |  |
| Остановка транспорта | Polyline | 7 | Continuous; M5_001 | 0.2 |  |  |  |
| Железнодорожный пикет деревянный | Block = M5_160_А |  |  |  |  |  |  |
| Железнодорожный пикет металлический или бетонный | Block = M5_160_В |  |  |  |  |  |  |
| Знак дюкерного перехода | Block = M5_161 Block = M5_161_А |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный знак | Block = M5_163 |  |  |  |  |  |  |
| Дорожный знак на бетонном столбе | Block = M5_163_А |  |  |  |  |  |  |
| Куст свай | Block = M5_174 |  |  |  |  |  |  |
| Пристань береговая на сваях | Closed Polyline | 7 | Continuous | 0.2 |  |  |  |
| Пристань плавучая | Block = M5_176 |  |  |  |  |  |  |
| Якорная стоянка | Block = M5_180 |  |  |  |  |  |  |
| Маяк береговой | Block = M5_181 |  |  |  |  |  |  |
| Маяк плавучий | Block = M5_182 |  |  |  |  |  |  |
| Знак береговой сигнализации | Block = M5_183 |  |  |  |  |  |  |
| Кнехты | Block = M5_500_А Block = M5_500_В Block = M5_500_С |  |  |  |  |  |  |
| Опоры надземных трубопроводов | Closed Polyline Block = M5_501А Block = M5_501В Block = M5_501С Block = M5_501D Block = M5_501Е | 7 | Continuous; M5_002 | 0.2 |  |  |  |
| Пояснительные подписи инженерно-технических сооружений | Text | 23 |  |  | LIKE11 | 1 |  |
| Номера километровых столбов | Text | 23 |  |  | LIKE36 | 0.8 |  |
| Номера железнодорожных пикетов | Text | 23 |  |  | LIKE36 | 0.8 |  |
| слой «07_Объекты электропередачи» (Объекты электропередачи, связи и столбы различного назначения) |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Стиль | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Ферма высоковольтной электропередачи металлическая | Block = M5_052 |  |  |  |  |  |  |
| Металлические конструкции опор ЛЭП | Closed Polyline, Polyline | 7 | M5_002 | 0.2 |  |  |  |
| Столб низковольтной электропередачи деревянный | Block = M5_053_А Block = M5_055_1А |  |  |  |  |  |  |
| Столб низковольтной электропередачи бетонный | Block = M5_053_В Block = M5_055_1В |  |  |  |  |  |  |
| Столб высоковольтной электропередачи деревянный | Block = M5_054_1А |  |  |  |  |  |  |
| Столб высоковольтной электропередачи бетонный | Block = M5_054_1В |  |  |  |  |  |  |
| Провода высоковольтной электропередачи | Block = M5_054_2 |  |  |  |  |  |  |
| Линии высоковольтной электропередачи | Polyline | 7 | Continuous | 0.2 |  |  |  |
| Провода низковольтной электропередачи | Block = M5_055_2 |  |  |  |  |  |  |
| Столб связи деревянный | Block = 056_1А |  |  |  |  |  |  |
| Столб связи бетонный | Block = 056_1В |  |  |  |  |  |  |
| Провода связи | Block = 056_3 |  |  |  |  |  |  |
| Укос деревянный | Polyline, Block= M5_057_А | 7 | M5_057 | 0.2 |  |  |  |
| Укос металлический или бетонный | Polyline, Block= M5_057_B | 7 | M5_057 | 0.2 |  |  |  |
| Столб фонарный деревянный | Block = M5_058_1А |  |  |  |  |  |  |
| Столб фонарный бетонный | Block = M5_058_1В |  |  |  |  |  |  |
| Столб фонарный бетонный с оттяжкой | Block = M5_058_1С |  |  |  |  |  |  |
| Столбы разных назначений с источником света деревянные | Block = M5_059_1А |  |  |  |  |  |  |
| Столбы разных назначений с источником света бетонные | Block = M5_059_1B |  |  |  |  |  |  |
| Прожектор на фонарном деревянном столбе с оттяжкой | Block = M5_059_1E |  |  |  |  |  |  |
| Прожектор на фонарном бетонном столбе с оттяжкой | Block = M5_059_1D |  |  |  |  |  |  |
| Столб трамвайный или троллейбусный деревянный | Block = M5_060_1А |  |  |  |  |  |  |
| Столб трамвайный или троллейбусный бетонный | Block = M5_060_1В |  |  |  |  |  |  |
| Столб трамвайный или троллейбусный бетонный с оттяжкой | Block = M5_060_1С |  |  |  |  |  |  |
| Столб трамвайный или троллейбусный бетонный с источником света | Block = M5_060_3 |  |  |  |  |  |  |
| Столб с указателем метро деревянный | Block = M5_061_1А |  |  |  |  |  |  |
| Столб с указателем метро бетонный | Block = M5_061_1В |  |  |  |  |  |  |
| Столб с часами деревянный | Block = M5_062_1А |  |  |  |  |  |  |
| Столб с часами бетонный | Block = M5_062_1В |  |  |  |  |  |  |
| Прожектор на деревянном столбе | Block = M5_063_А1 |  |  |  |  |  |  |
| Прожектор на бетонном столбе | Block = M5_063_А2 |  |  |  |  |  |  |
| Прожектор наземный | Block = M5_063_В |  |  |  |  |  |  |
| Прожектор на ферме | Block = M5_063_С Block = M5_063_D |  |  |  |  |  |  |
| Молниеотвод на деревянном столбе | Block = M5_064_1А |  |  |  |  |  |  |
| Молниеотвод на бетонном столбе | Block = M5_064_1В |  |  |  |  |  |  |
| Молниеотвод на ферме | Block = M5_064_3 |  |  |  |  |  |  |
| Столб фермовый | Block = M5_065 |  |  |  |  |  |  |
| Радиомачта на деревянном столбе | Block = M5_067_1А |  |  |  |  |  |  |
| Радиомачта на бетонном столбе | Block = M5_067_1В |  |  |  |  |  |  |
| Столб–оттяжка деревянный | Block = M5_068_1А |  |  |  |  |  |  |
| Столб–оттяжка бетонный | Block = M5_068_1В |  |  |  |  |  |  |
| Столбы без проводов разных назначений и флагшток деревянные | Block = M5_069_1А |  |  |  |  |  |  |
| Столбы без проводов разных назначений и флагшток бетонные | Block = M5_069_1В |  |  |  |  |  |  |
| Телефонный распределительный шкаф | Block = M5_111_A Block = M5_111_C |  |  |  |  |  |  |
| Телефон-автомат | Block = M5_111_B |  |  |  |  |  |  |
| Специальное сооружение (парковочный автомат, автомат по реализации товаров) | Block = M5_111_D |  |  |  |  |  |  |
| Объект системы сигнализации (телевизионные камеры, источники световой сигнализации) | Block = M5_111_G |  |  |  |  |  |  |
| Электрокабельный шкаф | Block = M5_113 |  |  |  |  |  | Сопровождать подписью номера. |
| Металлические трансформаторы | Closed Polyline, Block = M5_113_A | 7 | Continuous | 0.2 |  |  | Сопровождать подписью номера. |
| Трансформаторные пункты внутри зданий | Polyline Block = M5_113_A | 7 | M5_001 | 0.2 |  |  | Сопровождать подписью номера. |
| Электротумба | Block = M5_114 |  |  |  |  |  | Сопровождать подписью номера. |
| Светофор на металлический колонке | Block = M5_156 |  |  |  |  |  |  |
| Светофор на стене | Block = M5_157 |  |  |  |  |  |  |
| Светофор на осветительном бетонном столбе | Block = M5_158 |  |  |  |  |  |  |
| Светофор на бетонном столбе с прожектором | Block = M5_158_А |  |  |  |  |  |  |
| Отметка провода | Block = M5_503 |  |  |  |  |  |  |
| Пояснительные подписи столбов, проводов и отметок проводов | Text | 7 |  |  | LIKE11 | 0.8 |  |
| Подписи номеров трансформаторных пунктов, электрошкафчиков, электротумб | Text Block = M5_113В | 7 |  |  | LIKE12 | 1 | Вместо подписи «б/№» ставить Block=M5_113_B. У электрошкафчиков номер подписывается со знаком №. У трансформаторных станций и пунктов (и отдельных, и внутри домов) подписывать только цифры, без знака №. |
| слой «08_Поребрики» |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Стиль | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Поребрики | Polyline | 7 | Continuous | 0.2 |  |  | Поребрики делать параллельными Polyline с дистанцией 0,25 м. Линии поребрика на крышках колодцев следует разрывать и замыкать. Концы поребриков замыкать. |
| слой «09_Путевое хозяйство» |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Стиль | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Неэлектрифицированная железная дорога | Multiline | 7 | M5_133 | 0.2 |  |  | Тип линии M5_133 должен быть загружен. Justification = zero. |
| Электрифицированная железная дорога | Multiline | 7 | M5_134 | 0.2 |  |  | Тип линии M5_134 должен быть загружен. Justification = zero. |
| Узкоколейные железные дороги | Polyline | 7 | Continuous | 0.2 |  |  | Узкоколейки делать параллельными Polyline с дистанцией 1.524 м. |
| Трамвайные пути | Polyline | 7 | Continuous | 0.2 |  |  | Трамвайные пути делать параллельными Polyline с дистанцией 1.524 м. |
| Столб контактной сети | Polyline, Block = M5_054_1B | 7 | Continuous | 0.2 |  |  |  |
| Тупик железной дороги | Block = M5_136 |  |  |  |  |  |  |
| Железнодорожная стрелка | Block = M5_137 |  |  |  |  |  |  |
| Предельный столб деревянный | Block = M5_137В |  |  |  |  |  |  |
| Предельный столб бетонный | Block = M5_137С |  |  |  |  |  |  |
| Тупик узкоколейной железной дороги | Block = M5_148 |  |  |  |  |  |  |
| слой «10_Границы покрытий и угодий» |
| Внимание: Границы покрытий и угодий на крышках колодцев не разрывать. |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Стиль | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Четкая граница (границы между твердыми покрытиями и между твердым покрытием и грунтом) | Polyline | 7 | Continuous | 0.2 |  |  |  |
| Нечеткая граница (границы грунтов, угодий и открытых складов) | Polyline | 7 | M5_070 | 0.2 |  |  |  |
| Границы разрушенных покрытий | Polyline | 7 | M5_002 | 0.2 |  |  |  |
| Плиты отдельные | Closed Polyline, Polyline | 7 | Continuous | 0.2 |  |  |  |
| Пояснительные подписи (характеристики покрытий, грунтов, леса, подписи газонов, кустов) | Text | 7 |  |  | LIKE11 | 1 |  |
| слой «11_Гидрография» |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет (заливка) | Стиль | Толщи-на | Шрифт | Размер шрифта | Примечания |
| Реки и водоемы (пруды, естественные и открытые искусственные водоемы, канавы, каналы) | Polyline, Closed Polyline | 4 | Continuous | 0.2 |  |  |  |
| Береговая линия залива | Polyline | 5 | Continuous | 0.2 |  |  |  |
| Береговая линия острова | Polyline | 131 | Continuous | 0.2 |  |  |  |
| Береговая линия под мостом | Polyline | 4 | M5_001 | 0.2 |  |  |  |
| Направление течения реки | Block = M5_169 |  |  |  |  |  |  |
| Подписи крупных рек, залива | Text | 7 |  |  | LIKE14 | 2 |  |
| Подписи прудов, водоемов, канав, каналов | Text | 7 |  |  | LIKE11 | 1 |  |
| слой «12_Рельеф» |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Стиль | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Обрывы, ямы, курганы | Polyline, Closed Polyline | 7 | M5_165, M5_165_A | 0.2 |  |  |  |
| Насыпи, выемки | Polyline Multiline | 7 | M5_138, M5_138_A M5_138A | 0.2 |  |  | Для Multiline установить Justification = bottom. |
| Подножие насыпей, выемок, обрывов | Polyline, Closed Polyline | 7 | M5_070 | 0.2 |  |  |  |
| Берег со спланированным укрепленным откосом | Polyline | 7 | M5_166, M5_166_A | 0.2 |  |  |  |
| Берег со спланированным неукрепленным откосом | Polyline | 7 | M5_167, M5_167_A | 0.2 |  |  |  |
| Горизонтали | Polyline Closed Polyline | 7 | Continuous | 0.2; 0.4 |  |  | Длина бергштриха равна 0.5 метра. |
| Подписи горизонталей | Text | 7 |  |  | LIKE36 | 0.8 |  |
| слой «13_Растительность» |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Стиль | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Дерево | Block = M5_120 |  |  |  |  |  |  |
| Куст | Block = M5_120_A |  |  |  |  |  |  |
| Декоративные посадки и живые изгороди | Polyline | 7 | M5_122 | 0.2 |  |  |  |
| Просеки | Polyline | 7 | M5_001 | 0.2 |  |  |  |
| Подписи таксации деревьев | Text | 7 |  |  | LIKE11 | 0.8 |  |
| слой «14_Ограждения» |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Стиль | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Каменные стены, заборы и их опоры | Polyline | 7 | Continuous | 0.2 |  |  |  |
| Парапет на деревянных столбах | Polyline, Block = M5_057_A | 7 | M5_044 | 0.2 |  |  |  |
| Парапет на металлических или бетонных столбах | Polyline, Block = M5_057_B | 7 | M5_044 | 0.2 |  |  |  |
| Металлическая ограда | Polyline | 7 | M5_040 | 0.2 |  |  |  |
| Ограждение из проволочной сетки | Polyline | 7 | M5_045 | 0.2 |  |  |  |
| Ограждение из колючей проволоки | Polyline | 7 | M5_048 | 0.2 |  |  |  |
| Деревянный забор | Polyline | 7 | M5_046, M5_046_C | 0.2 |  |  |  |
| Деревянный забор строящийся | Polyline | 7 | M5_046_A | 0.2 |  |  |  |
| Деревянный забор на капитальных опорах | Polyline | 7 | M5_046_В | 0.2 |  |  |  |
| Деревянный забор на деревянных опорах | Polyline | 7 | M5_046_D | 0.2 |  |  |  |
| Изгородь, плетень | Polyline | 7 | M5_047 | 0.2 |  |  |  |
| Ворота | Polyline | 7 | M5_002 | 0.2 |  |  |  |
| Пояснительные подписи | Text | 7 |  |  | LIKE11 | 1 |  |
| слой «15_Натурные промеры» |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Стиль | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Ось междупутья трамвайных линий | Polyline | 7 | M5_001 | 0.2 |  |  |  |
| Закоординированные точки | Block = M5_504 |  |  |  |  |  |  |
| Натурные промеры | Polyline | 7 | M5_004 | 0.2 |  |  | Засечки натурных промеров делать линией Lt = Continuous. |
| Пояснительные подписи | Text | 7 |  |  | LIKE36 | 1 |  |
| слой «16_Проектные линии» |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Стиль | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Красные линии | Polyline, Block = M5_072 | 30 | Continuous | 0.4 |  |  |  |
| Границы отводов землепользования | Polyline, Block = M5_072 | 30 | Continuous | 0.4 |  |  |  |
| Проектные оси улиц | Polyline, Block = M5_073 | 1 | M5_073; M5_073_A | 0.2 |  |  | Ось улицы делать Polyline от перекрестка до перекрестка. |
| Элементы проекта горизонтальной планировки (пгп) (проектные размеры, переходы и др.) | Polyline | 1 | Continuous | 0.2 |  |  |  |
| Граница полосы отчуждения железной дороги | Polyline, Block = M5_073 | 7 | M5_074 | 0.2 |  |  |  |
| Подписи красных линий и границ отводов землепользования | Text | 30 |  |  | LIKE36 | 1 |  |
| Подписи проектных осей улиц и элементов пгп | Text | 1 |  |  | LIKE36 | 1 | Римские цифры делать латинскими заглавными буквами. |
| Пояснительные подписи границы полосы отчуждения железной дороги | Text | 7 |  |  | LIKE11 | 0.8 |  |
| слой «17_Топонимика» |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Стиль | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Подписи названий улиц, дорог, проездов, площадей, мостов, парков, станций метро | Text | 7 |  |  | LIKE14 | 2 |  |
| слой «18_Зарамочное оформление» |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Стиль | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Граница заказа | Closed Polyline | 7 | M5_004 | 0.2 |  |  |  |
| Штамп и примечания | Polyline Text | 7 7 | Continuous | 0.2 | LIKE17 | 1 |  |
| слой «28_Заливка подвальных окон» |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Стиль | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Заливка подвальных окон | Hatch | 7 | Continuous | 0 |  |  |  |
| слой «29_Заливка бетонных и металлических опор» |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Стиль | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Заливка бетонных и металлических опор | Hatch | 7 | Continuous | 0 |  |  |  |

ПЛАН ПОДЗЕМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Основные правила векторизации подземных коммуникаций

- Структура сети подземных инженерных коммуникаций представляется как конструкция «сегменты и узлы».

- «Узлы» — это любые точки на подземных коммуникациях, в которых меняются (или могут измениться) семантические характеристики последних. Узлы делятся на две группы:

  - различные технологические устройства (колодец, камера, ковер, шахта и др.);

  - точки без сооружений (ввод в дом, заглушка, точка смены диаметра и материала, точка выхода подземных сетей на поверхность, врезки труб и т.п.).

- Точки, в которых меняется только метрика, узлами не являются (углы поворота прокладок).

- «Сегменты» — это фрагменты прокладок от узла до узла. Сегменты труб векторизуются графическими примитивами (Polyline) по оси прокладки, от узла до узла, c привязкой к центрам узлов.

- Коммуникации, проходящие транзитом под зданиями, т.е. не запитывающие их, в цифровом плане показывать единым сегментом, не разрывая под зданием. Но при подготовке плана на печать участок сегмента коммуникации под зданием показывать пунктиром с соответствующим условным знаком.

- Искусственные точки «перегиба» коммуникаций в колодцах должны быть «спрятаны» под крышками или габаритами колодцев.

- Ширину зон трубных прокладок показывать в масштабе плана.

- Габариты колодцев  векторизуются  только при диаметре 2 и более метров, а также в случае, если хотя бы одна из сторон более 2 метров.

- Надземные трубопроводы и кабели, идущие по стенам зданий, сооружений или оградам, делать на расстоянии 30 см от стены.

- Коверы отображаются без габаритов.

- Подписывать все вводы в дома, кроме канализации и кабелей.

- Номера колодцев и труб в электронной версии делать без разворота.

- Выноски делать обязательно: и в электронной версии, и для печати.

При выводе на печать всем объектам присвоить цвет контура черный Со=23 (заливки остаются цветные).

| слой «30_Канализация» |
| --- |
| Внимание: Вытекающая труба всегда имеет номер 2. Остальные трубы нумеруются по часовой стрелке, начиная от трубы номер 2. |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Тип линии | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Сегменты труб |
| Хозяйственная общесплавная канализация | Polyline | 12 | M5_196 | 0.4 |  |  |  |
| Хозяйственная общесплавная канализация под зданием | Polyline | 12 | M5_196_A | 0.4 |  |  | Только для печати. |
| Закрытый канализационный коллектор (канализация, укладываемая с помощью горизонтального бурения) | Polyline | 12 | M5_196 | 0.4 |  |  | Сопровождать подписью «канализационный коллектор» и указанием внутреннего и внешнего диаметра труб. |
| Деревянная общесплавная канализация | Polyline | 12 | M5_198_B | 0.4 |  |  |  |
| Ливневая канализация | Polyline | 3 | Continuous | 0.4 |  |  |  |
| Ливневая канализация под зданием | Polyline | 3 | M5_001 | 0.4 |  |  | Только для печати. |
| Дренаж | Polyline | 3 | Continuous | 0.4 |  |  |  |
| Мелиоративный дренаж | Polyline | 3 | M5_198 | 0.4 |  |  |  |
| Беструбный дренаж | Polyline | 3 | M5_198_А | 0.4 |  |  | Непосредственно от колодца показывать ливневую трубу длиной 4 м, а затем от нее — беструбный дренаж. |
| Туннельная канализация | Closed Polyline | 7 | M5_199 | 0.4 |  |  | При изображении туннельной канализации внутри контура вписывать дробью размер внутреннего и наружного сечения и подпись «туннельная канализация». Для создания базы данных, сделать ось трубы на свободном уровне; после заполнения базы ось удалить. |
| Напорная канализация | Polyline | 132 | M5_200 | 0.4 |  |  | Необходимо обозначать направление течения напорной канализации. |
| Сооружения |
| Габариты колодцев | Closed Polyline | 7 | M5_001 | 0.2 |  |  |  |
| Шахты на туннельной канализации | Closed Polyline | 7 | M5_001 | 0.2 |  |  |  |
| Вывод из здания | Block = M5_0002 | 12; 3; 132 | Continuous | 0.4 |  |  |  |
| Заглушка | Block = M5_214_ZH | 12; 3; 132 |  |  |  |  |  |
| Выпуск из канализации | Block = M5_089 |  |  |  |  |  |  |
| Впуск в канализацию | Block = M5_089_A |  |  |  |  |  | Впуск от поребрика на ливневой канализации ставится, если труба не менее 5 метров, если труба короче — трубу довести до внешнего контура поребрика и впуск не ставить. |
| Бетонный оголовок на впуске или выпуске | Closed Polyline | 7 | Continuous | 0.2 |  |  |  |
| Вертикальный дренаж | Block =M5_089_C |  |  |  |  |  |  |
| Присоединение мелиоративного дренажа | Block =M5_089_B |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики |
| Направление течения канализации | Block = M5_0001 |  |  |  |  |  |  |
| Подписи номеров труб | Text | 7 |  |  | LIKE11 | 0.5 |  |
| Пояснительные подписи труб | Text | 7 |  |  | LIKE32 | 1 |  |
| Отметки на трубах | Block = M5_214_Е |  |  |  |  |  |  |
| Пояснительные подписи отметок на трубах | Text | 7 |  |  | LIKE32 | 0.8 |  |

| слой «31_Водопровод» |
| --- |
| Внимание: Последнюю трубу водоспука из водопровода в канализацию показывать трубой ливневой канализации. Знак направления сброса воды ставить не надо. |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Тип линии | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Сегменты труб |
| Водопровод | Polyline | 4 | M5_201 | 0.4 |  |  |  |
| Водопровод под зданием | Polyline | 4 | M5_201_А | 0.4 |  |  | Только для печати. |
| Надземный водопровод | Polyline | 4 | M5_201_А | 0.4 |  |  |  |
| Водоводы | Closed Polyline | 4 | M5_001 | 0.4 |  |  |  |
| Зоны водопроводов | Closed Polyline | 7 | Continuous | 0.2 |  |  | Зоны труб водопровода вычерчиваются, начиная с 4 труб. Технический и самотечный водопровод подписывать. |
| Сооружения |
| Габариты колодцев | Closed Polyline | 7 | M5_001 | 0.2 |  |  |  |
| Ввод в здание | Block = M5_0002 | 4 | Continuous | 0.2; 0.4 |  |  |  |
| Заглушка | Block = M5_214_ZH | 4 |  |  |  |  |  |
| Выпуск из водопровода | Block = M5_214_D |  |  |  |  |  |  |
| Водозабор | Closed Polyline Block =M5_098 | 7 | Continuous | 0.2 |  |  | Давать конкретные очертания, если таковых нет, то делать Block = . Сопровождать пояснительной подписью. |
| Кран поливной | Block = M5_096 |  |  |  |  |  |  |
| Колонка водоразборная | Block = M5_100 |  |  |  |  |  |  |
| Кран разборный | Block = M5_101 |  |  |  |  |  |  |
| Кран водоснабжения судов | Block = M5_101_1 |  |  |  |  |  |  |
| Фонтан | Block = M5_102 |  |  |  |  |  |  |
| Питьевой фонтанчик | Block = M5_103 |  |  |  |  |  |  |
| Колодец питьевой | Block = M5_104 |  |  |  |  |  |  |
| Точка смены диаметра | Block = M5_214_B |  |  |  |  |  | Для обозначения смены диаметра знак ставится острием к меньшему диаметру. |
| Точка смены материала | Block =M5_214_C |  |  |  |  |  | Для обозначения смены материала знак ставится острием вверх. |
| Точка выхода на поверхность | Block = M5_214 | 7 |  |  |  |  |  |
| Подземные бетонные упоры | Closed Polyline Block =M5_214_E | 7 | Continuous | 0.2 |  |  |  |
| Характеристики |
| Подписи номеров труб | Text | 7 |  |  | LIKE11 | 0.5 |  |
| Пояснительные подписи труб | Text | 7 |  |  | LIKE32 | 1 |  |
| Отметки на трубах | Block = M5_214_E |  |  |  |  |  |  |
| Пояснительные подписи отметок на трубах | Text | 7 |  |  | LIKE32 | 0.8 |  |
| слой «32_Теплосеть» |
| Внимание: К теплосети относятся трубы с горячей водой и паром. |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Стиль | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Сегменты труб |
| Теплосеть подземная | Polyline | 200 | M5_205 | 0.4 |  |  |  |
| Теплосеть под зданием | Polyline | 200 | M5_206 | 0.4 |  |  | Только для печати. |
| Надземная теплосеть | Polyline | 200 | M5_206 | 0.4 |  |  |  |
| Зоны теплосети подземные | Closed Polyline | 7 | Continuous | 0.2 |  |  | Зоны труб теплосети вычерчиваются, начиная с 3 труб. |
| Зоны теплосети надземные | Closed Polyline | 7 | M5_210 | 0.2 |  |  |  |
| Сооружения |
| Габариты колодцев | Closed Polyline | 7 | M5_001 | 0.2 |  |  |  |
| Ввод в здание | Block = M5_0002 | 200 | Continuous | 0.2; 0.4 |  |  |  |
| Заглушка | Block = M5_214_ZH | 200 |  |  |  |  |  |
| Сильфонный компенсатор | Closed Polyline | 7 | M5_001 | 0.2 |  |  | Сопровождать пояснительной подписью. |
| Подземные неподвижные опоры теплосети | Closed Polyline Block = M5_502 | 7 | M5_002 | 0.2 |  |  | Сопровождать пояснительной подписью «н.о.». |
| Точка выхода на поверхность | Block = M5_214 |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики |
| Подписи номеров труб | Text | 7 |  |  | LIKE11 | 0.5 |  |
| Пояснительные подписи труб | Text | 7 |  |  | LIKE32 | 1 |  |
| Отметки на трубах | Block = M5_214_E |  |  |  |  |  |  |
| Пояснительные подписи отметок на трубах | Text | 7 |  |  | LIKE32 | 0.8 |  |
| слой «33_Газопровод» |
| Внимание: Обязательно подписывать давление газопроводов. |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Стиль | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Сегменты труб |
| Газопровод подземный | Polyline | 5 | M5_203 | 0.4 |  |  |  |
| Надземный газопровод | Polyline | 5 | M5_204 | 0.4 |  |  |  |
| Сооружения |
| Габариты колодцев | Closed Polyline | 7 | M5_001 | 0.2 |  |  |  |
| Ввод в здание | Block = M5_0002 | 5 | Continuous | 0.4 |  |  |  |
| Заглушка | Block = M5_214_ZH | 5 |  |  |  |  |  |
| Надземная задвижка | Block = M5_204_А |  |  |  |  |  |  |
| Шкаф - регулятор давления | Block = |  |  |  |  |  | Сопровождать пояснительной подписью «ШРД». |
| Газовая свеча | Block =M5_204_B |  |  |  |  |  | Сопровождать пояснительной подписью «газ. свеча». |
| Точка смены диаметра | Block = M5_214_B |  |  |  |  |  | Для обозначения смены диаметра знак ставится острием к меньшему диаметру. |
| Точка смены материала | Block =M5_214_C |  |  |  |  |  | Для обозначения смены материала знак ставится острием вверх. |
| Точка выхода на поверхность | Block = M5_214 |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики |
| Подписи номеров труб | Text | 7 |  |  | LIKE11 | 0.5 |  |
| Пояснительные подписи труб | Text | 7 |  |  | LIKE32 | 1 |  |
| Отметки на трубах | Block = M5_214_E |  |  |  |  |  |  |
| Пояснительные подписи отметок на трубах | Text | 7 |  |  | LIKE32 | 0.8 |  |
| Пояснительные подписи ШРД и газовой свечи | Text | 7 |  |  | LIKE32 | 1 |  |
| слой «34_Трубопроводы спецназначения» (Трубопроводы специального назначения) |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Стиль | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Сегменты труб |
| Нефтепровод | Polyline | 7 | M5_207 | 0.4 |  |  |  |
| Нефтепровод надземный | Polyline | 7 | M5_208 | 0.4 |  |  |  |
| Мазутопровод | Polyline | 7 | M5_209_А | 0.4 |  |  |  |
| Воздухопровод | Polyline | 7 | M5_211 | 0.4 |  |  |  |
| Воздухопровод надземный | Polyline | 7 | M5_212 | 0.4 |  |  |  |
| Золопровод | Polyline | 7 | M5_213 | 0.4 |  |  |  |
| Золопровод надземный | Polyline | 7 | M5_213а | 0.4 |  |  |  |
| Трубопроводы различного назначения на промышленных площадках, не имеющие своего условного знака, подземные | Polyline | 7 | Continuous | 0.4 |  |  | Сопровождать пояснительной подписью. |
| Трубопроводы различного назначения на промышленных площадках, не имеющие своего условного знака, надземные | Polyline | 7 | M5_210 | 0.4 |  |  | Сопровождать пояснительной подписью. |
| Зоны трубопроводов спецназначения подземные | Closed Polyline | 7 | Continuous | 0.2 |  |  | Зоны труб спецназначения вычерчиваются, начиная с 4 труб. |
| Зоны трубопроводов спецназначения надземные | Closed Polyline | 7 | M5_210 | 0.2 |  |  |  |
| Сооружения |
| Габариты колодцев | Closed Polyline | 7 | M5_001 | 0.2 |  |  |  |
| Ввод в здание | Block = M5_0002 | 7 | Continuous | 0.2; 0.4 |  |  |  |
| Заглушка | Block = M5_214_ZH | 7 |  |  |  |  |  |
| Точка смены диаметра | Block = M5_214_B |  |  |  |  |  | Для обозначения смены диаметра знак ставится острием к меньшему диаметру. |
| Точка смены материала | Block =M5_214_C |  |  |  |  |  | Для обозначения смены материала знак ставится острием вверх. |
| Точка выхода на поверхность | Block = M5_214 |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики |
| Подписи номеров труб | Text | 7 |  |  | LIKE11 | 0.5 |  |
| Пояснительные подписи труб | Text | 7 |  |  | LIKE32 | 1 |  |
| Отметки на трубах | Block = M5_214_E |  |  |  |  |  |  |
| Пояснительные подписи отметок на трубах | Text | 7 |  |  | LIKE32 | 0.8 |  |
| слой «35_Телефон» |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Стиль | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Сегменты труб |
| Телефонная канализация | Polyline | 6 | M5_218 | 0.4 |  |  |  |
| Телефонная канализация под зданием | Polyline | 6 | M5_218_А | 0.4 |  |  | Только для печати. |
| Сегменты кабелей |
| Телефонный кабель | Polyline | 6 | M5_215 | 0.2 |  |  |  |
| Надземный телефонный кабель | Polyline | 6 | M5_215_A | 0.2 |  |  |  |
| Телефонный бронированный кабель | Polyline | 6 | M5_216 | 0.2 |  |  |  |
| Надземный телефонный бронированный кабель | Polyline | 6 | M5_216_А | 0.2 |  |  |  |
| Кордельный телефонный кабель | Polyline | 6 | M5_219 | 0.2 |  |  |  |
| Надземный кордельный телефонный кабель | Polyline | 6 | M5_219_А | 0.2 |  |  |  |
| Телеграфный кабель | Polyline | 1 | M5_220 | 0.2 |  |  |  |
| Сооружения |
| Габариты колодцев | Block = M5_505 (2.4x1.8) Block = M5_506 (2.2x1.1) Closed Polyline | 7 | M5_001 | 0.2 |  |  | На планах м-ба 1:500 векторизуются камеры телефонной канализации среднего и большого типа. Геометрические центры типовых телефонных камер должны совпадать с центром крышки. |
| Заглушка | Block = M5_214_ZH | 7 |  |  |  |  |  |
| Бухта | Block = M5_214_Z | 1,6 |  |  |  |  |  |
| Ввод в здание | Block = M5_0002 | 1,6 | Continuous | 0.2; 0.4 |  |  |  |
| Муфта на кабеле | Block = M5_227_A Block = M5_227_В |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики |
| Подписи номеров труб | Text | 7 |  |  | LIKE11 | 0.5 |  |
| Пояснительные подписи труб | Text | 7 |  |  | LIKE32 | 1 |  |
| Отметки на трубах | Block = M5_214_E |  |  |  |  |  |  |
| Пояснительные подписи отметок на трубах | Text | 7 |  |  | LIKE32 | 0.8 |  |

| КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ Внимание: При подведении кабеля к сооружению — ставить условный знак «ввод в дом», При подведении кабеля к электрошкафчику — доводить кабель до стенки электрошкафчика, условный знак «ввод в дом» не ставить. Кабели всегда должны обходить габариты колодцев. Зоны кабелей обязательно подписывать. При переходе зоны кабелей в блочную канализацию делать зону одной линией, стилем соответствующего кабеля и подписывать дробью: общее число каналов и количество каналов в основании. |
| --- |
| слой «36_Слаботочные кабели» |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Тип линии | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Сегменты кабелей |
| Кабель ТСР (кабель технических средств регулирования) | Polyline | 1 | M5_502 | 0.2 |  |  |  |
| Кабель контрольный и сигнализации, кабель СЦБ | Polyline | 1 | Continuous | 0.2 |  |  | Сопровождать пояснительной подписью. |
| Кабель сигнализации лифта | Polyline | 1 | M5_223 | 0.2 |  |  |  |
| Кабель пожарной сигнализации | Polyline | 1 | Continuous | 0.2 |  |  | Сопровождать пояснительной подписью. |
| Кабель радиовещания | Polyline | 1 | M5_222 | 0.2 |  |  |  |
| Кабель радиовещания надземный | Polyline | 1 | M5_222_А | 0.2 |  |  |  |
| Прочие слаботочные кабели | Polyline | 1 | Continuous | 0.2 |  |  | Сопровождать пояснительной подписью. |
| Узлы |
| Ввод в здание | Block = M5_0002 | 1 | Continuous | 0.2 |  |  |  |
| Бухта | Block = M5_214_Z | 1 |  |  |  |  |  |
| Точка выхода на поверхность | Block = M5_214 |  |  |  |  |  |  |
| Муфта на кабеле | Block = M5_227_A Block = M5_227_В |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики |
| Пояснительные подписи кабелей | Text | 7 |  |  | LIKE32 | 1 |  |
| Отметки на кабелях | Block= M5_214_E |  |  |  |  |  |  |
| Пояснительные подписи отметок | Text | 7 |  |  | LIKE32 | 0.8 |  |
| слой «37_Кабель низкого напряжения» |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Тип линии | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Сегменты кабелей |
| Электрокабель низкого напряжения (1 кв) | Polyline | 1 | M5_227 | 0.2 |  |  |  |
| Надземный электрокабель низкого напряжения | Polyline | 1 | M5_227_А | 0.2 |  |  |  |
| Узлы |
| Ввод в здание | Block = M5_0002 | 1 | Continuous | 0.2 |  |  |  |
| Бухта | Block = M5_214_Z | 1 |  |  |  |  |  |
| Точка выхода на поверхность | Block = M5_214 |  |  |  |  |  |  |
| Муфта на кабеле | Block = M5_227_A Block = M5_227_В |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики |
| Пояснительные подписи кабелей | Text | 7 |  |  | LIKE32 | 1 |  |
| Отметки на кабелях | Block = M5_214_E |  |  |  |  |  |  |
| Пояснительные подписи отметок | Text | 7 |  |  | LIKE32 | 0.8 |  |
| слой «38_Кабели высокого напряжения» |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Тип линии | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Сегменты кабелей |
| Электрокабель 6-10 кв | Polyline | 1 | M5_226 | 0.2 |  |  |  |
| Электрокабель 35 кв | Polyline | 1 | M5_225 | 0.4 |  |  |  |
| Кабель 110, 220, 330 кв | Polyline | 1 | M5_224 | 0.4 |  |  | В пояснительной подписи кабелей 110, 220, 330 кв надо указывать количество и напряжение контрольных кабелей. |
| Границы канала, в котором уложен кабель 110, 220 или 330 кв | Polyline | 7 | Continuous | 0.2 |  |  | Границы канала отображать параллельными Polyline. |
| Труба, в которой уложен кабель 110, 220 или 330 кв | Polyline | 7 | M5_001 | 0.2 |  |  | В случае прокладки кабелей в нескольких трубах, показывать не каждую трубу, а зону труб параллельными незамкнутыми Polyline. Сопровождать зону пояснительной подписью количества и материала труб. |
| Узлы |
| Ввод в ТП | Block = M5_0002 | 1 | Continuous | 0.2 |  |  |  |
| Бухта | Block = M5_214_Z | 1 |  |  |  |  |  |
| Муфта на кабеле | Block = M5_227_A Block = M5_227_В |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики |
| Пояснительные подписи кабелей | Text | 7 |  |  | LIKE32 | 1 |  |
| Отметки на кабелях | Block = M5_214_E |  |  |  |  |  |  |
| Пояснительные подписи отметок | Text | 7 |  |  | LIKE32 | 0.8 |  |
| слой «39_Кабель постоянного тока» |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Тип линии | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Сегменты кабелей |
| Кабель постоянного тока | Polyline | 1 | 230 | 0.2 |  |  | У кабелей постоянного тока надо подписывать напряжение и принадлежность. |
| Узлы |
| Бухта | Block = M5_214_Z | 1 |  |  |  |  |  |
| Характеристики |
| Пояснительные подписи кабелей | Text | 7 |  |  | LIKE32 | 1 |  |
| Отметки на кабелях | Block = M5_214_E |  |  |  |  |  |  |
| Пояснительные подписи отметок | Text | 7 |  |  | LIKE32 | 0.8 |  |
| слой «40_Защита от электрокоррозии» |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Тип линии | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Сегменты кабелей |
| Электродренажный кабель | Polyline | 1 | M5_232 | 0.2 |  |  |  |
| Надземный электродренажный кабель | Polyline | 1 | M5_232_А | 0.2 |  |  |  |
| Потенциально-уравнивающая перемычка | Polyline | 1 | M5_232 | 0.2 |  |  |  |
| Анодный проводник | Polyline | 7 | Continuous | 0.2 |  |  |  |
| Узлы |
| Бухта | Block = M5_214_Z | 1 |  |  |  |  |  |
| Точка выхода на поверхность | Block = M5_214 |  |  |  |  |  |  |
| Электроды анодного заземления (до 12 метров глубины) | Block = M5_242_В |  |  |  |  |  |  |
| Глубинные электроды (более 12 метров глубины) | Block = M5_242_А |  |  |  |  |  |  |
| Протектор одиночный | Block = M5_233_B |  |  |  |  |  |  |
| Протектор групповой | Block = M5_234 |  |  |  |  |  |  |
| Контактный вывод кабеля (на трубе, на кабеле, к рельсу) | Block = M5_239_A |  |  |  |  |  | В точке подведения кабеля к трубе — трубопровод разрезать. |
| Характеристики |
| Пояснительные подписи кабелей | Text | 7 |  |  | LIKE32 | 1 |  |
| Отметки на кабелях | Block = M5_214_E |  |  |  |  |  |  |
| Пояснительные подписи отметок | Text | 7 |  |  | LIKE32 | 0.8 |  |
| слой «41_Зоны кабелей» |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Тип линии | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Зоны кабелей подземные | Polyline | 1 | Continuous | 0.2 |  |  | Зоны кабелей вычерчиваются, начиная с 4 кабелей. Зоны кабелей отображать параллельными Polyline. |
| Зоны кабелей надземные | Polyline | 1 | M5_210 | 0.2 |  |  |  |
| Пояснительные подписи зон кабелей | Text | 7 |  |  | LIKE32 | 1 |  |
| слой «42_Кабельные колодцы» |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Тип линии | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Габариты колодцев | Closed Polyline | 7 | M5_001 | 0.2 |  |  |  |
| Колодцы декоративнрй подсветки | Block = M5_090_A Block = M5_090_B |  |  |  |  |  |  |
| слой «43_Футляры и каналы» |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Тип линии | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Футляры и каналы на подземных коммуникациях | Closed Polyline | 7 | Continuous; M5_001 | 0.2 |  |  | Сопровождать пояснительной подписью. |
| Запасная труба для подземных коммуникаций | Polyline | 7 | M5_001 | 0.2 |  |  |  |
| Пояснительные подписи футляров | Text |  |  |  | LIKE32 | 1 |  |
| Отметки на футлярах | Block = 214_E |  |  |  |  |  |  |
| Подписи отметок на футлярах | Text |  |  |  | LIKE32 | 0.8 |  |
| слой «44_Крышки колодцев» |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Тип линии | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Крышки колодцев | Block = 075 |  |  |  |  |  |  |
| Коверы | Block = 233_А |  |  |  |  |  |  |
| слой «45_Номера колодцев» |
| Подписи номеров колодцев | Text | 7 |  |  | LIKE11 | 1 |  |

| ЗАЛИВКИ КАМЕР, ГАБАРИТОВ КОЛОДЦЕВ И ШАХТ |
| --- |
| слой «50_ Заливка камер и шахт на канализации» |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Тип линии | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Заливка камер, габаритов колодцев и шахт на канализации | Hatch | 7 | Continuous | 0 |  |  |  |
| слой «51_ Заливка камер на водопроводе» |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Тип линии | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Заливка камер, габаритов колодцев на водопроводе | Hatch | 7 | Continuous | 0 |  |  |  |
| слой «52_ Заливка камер на теплосети» |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Тип линии | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Заливка камер, габаритов колодцев на теплосети | Hatch | 7 | Continuous | 0 |  |  |  |
| слой «53_ Заливка камер на газопроводе» |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Тип линии | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Заливка камер, габаритов колодцев на газопроводе | Hatch | 7 | Continuous | 0 |  |  |  |
| слой «54_ Заливка камер на трубопроводах спецназначения» |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Тип линии | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Заливка камер, габаритов колодцев на трубопроводах спецназначения | Hatch | 7 | Continuous | 0 |  |  |  |
| слой «55_ Заливка камер на телефонной канализации» |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Тип линии | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Заливка камер, габаритов колодцев на телефонной канализации | Hatch | 7 | Continuous | 0 |  |  |  |
| слой «56_ Заливка габаритов кабельных колодцев» |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Тип линии | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Заливка габаритов кабельных колодцев | Hatch | 7 | Continuous | 0 |  |  |  |

ОТМЕТКИ ВЫСОТ

Внимание:

- Значения отметок цоколя, обреза фундамента, порога, плиты и головки рельса сопровождать соответствующей подписью: «ц.», «о.ф.», «пл.», «г.р.».

- Точки отметок цоколя и обреза фундамента ставить на линию контура сооружения.

- Точки отметок входа ставить близко к линии стены дома.

- При выводе на печать оставлять точки отметок высоты подвального окна. Точки отметок высоты обреза фундамента и цоколя удалять.

| слой «60_Отметки высот на зданиях и сооружениях» (Отметки высот на зданиях и инженерно-технических сооружениях) |
| --- |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Тип линии | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Отметка высоты обреза фундамента | Block = M5_0_500 |  |  |  |  |  |  |
| Отметка высоты цоколя | Block = M5_0_500 |  |  |  |  |  |  |
| Отметка высоты входа, порога | Block = M5_0_500 |  |  |  |  |  |  |
| Отметка высоты подвального окна | Block = M5_0_500 |  |  |  |  |  |  |
| Отметка высоты крыльца и плиты | Block = M5_0_500 |  |  |  |  |  |  |
| Отметка высоты инженерно-технических сооружений | Block = M5_0_500 |  |  |  |  |  |  |
| Подписи отметок | Text | 7 |  |  | LIKE17 | 0.8 |  |
| слой «61_Отметки высоты поверхности» |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Тип линии | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Отметка высоты поверхности (дороги, грунты, канавы, газоны и др.) | Block = M5_0_500 |  |  |  |  |  |  |
| Отметка высоты верха поребрика | Block = M5_0_500 |  |  |  |  |  |  |
| Отметка высоты головки рельса | Block = M5_0_500 |  |  |  |  |  |  |
| Подписи отметок | Text | 7 |  |  | LIKE17 | 0.8 |  |
| слой «62_Отметки высоты уреза воды и дна водоемов» |
| Объекты и их характеристики | Графический примитив | Цвет | Тип линии | Толщина | Шрифт | Высота шрифта | Примечания |
| Отметки мягкого и твердого грунта в реках, ручьях, каналах и водоемах | Block = M5_0_500 |  |  |  |  |  |  |
| Отметки уреза воды | Block = M5_0_500 |  |  |  |  |  |  |
| Урез воды | Block = M5_164 |  |  |  |  |  |  |
| Подписи отметок | Text | 7 |  |  | LIKE17 | 0.8 |  |